## Slide 1
by NETPIE.io
Part 1: Development Kit
(KidBright)

## Slide 2: Device Introduction​
https://www.kid-bright.org/
DHT11 Temp&Humid Sensor
Moisture Sensor
Relay

## Slide 3: KidBright​
https://www.kid-bright.org/
ESP32
Temp Sensor LM73
LDR Light Sensor
MCP7941 clock chip
Matrix LED

## Slide 4: WROOM32​

## Slide 5: Connection

## Slide 6: Programming Requirement
Arduino IDE 1.8.X
ESP32 Library
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 7: ESP32 Library
Arduino IDE 1.8.X
ESP32 Library
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 8: Other Library
Arduino IDE 1.8.X
LED-Matrix, Microgear etc.. Library

## Slide 9: Arduino IDE

## Slide 10: LAB 01-blinkAndText
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#define BUZZER_PIN 13
#define WIFI_LED 2
#define IOT_LED 12
#define USB_IO 25
#define BT_LED 23
Adafruit_8x16minimatrix matrix = Adafruit_8x16minimatrix();
void setup() {
//while (!Serial);
Serial.begin(9600);
Serial.println("16x8 LED Mini Matrix Test");
pinMode(WIFI_LED, OUTPUT);
pinMode(IOT_LED, OUTPUT);
digitalWrite(WIFI_LED, HIGH);
digitalWrite(IOT_LED, HIGH);
matrix.begin(0x70); // pass in the address
}
void loop() {
matrix.setTextSize(1);
matrix.setTextWrap(false); // we dont want text to wrap so it scrolls nicely
matrix.setTextColor(LED_ON);
matrix.setRotation(1);
Serial.println("IoT");
digitalWrite(WIFI_LED, LOW);
digitalWrite(IOT_LED, LOW);
for (int8_t x=7; x>=-100; x--) {
matrix.clear();
matrix.setCursor(x,0);
matrix.print("NETPIE Training");
matrix.writeDisplay();
delay(100);
}
digitalWrite(WIFI_LED, HIGH);
digitalWrite(IOT_LED, HIGH);
delay(500);
}
Definition
setup

## Slide 11: LAB 01-blinkAndText
LEDs blink
Text run

## Slide 12: LAB 02 TempAndLight
Temp Sensor
LDR light Sensor

## Slide 13: DHT11​

## Slide 14: LAB 03 TempAndLightAndDHT
Temp Sensor
LDR light Sensor
Vcc : 5 V
Data : GPIO19
GND

## Slide 15: LAB 04 WIFI
WiFi.begin(ssid, password);
int count =0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
matrix.clear();
matrix.setCursor(0,0);
count = count+1;
matrix.print(String(count)+"..");
matrix.writeDisplay();
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
const char* ssid = “NUOL";
const char* password = “1234";

## Slide 16: การอัพโหลดโปรแกรม
ใช้อัพโหลดโปรแกรม
ใช้ตรวจสอบโค้ด

## Slide 17: การอัพโหลดโปรแกรม

## Slide 18: รูปแบบของโค้ดโปรแกรม Arduino
void setup() {
คำสั่งที่นี่จะถูกเรียกครั้งเดียว
}
void loop() {
คำสั่งที่นี่จะถูกเรียกซ้ำแล้วซ้ำอีก วน​ลูปไม่สิ้นสุด
}
เริ่มต้น
setup()
loop()

## Slide 19: การกำหนด pin เป็น input หรือ output
pinMode(PIN,MODE);
PIN : ตำแหน่งขา D0 - D10
MODE OUTPUT : กำหนดขาเป็น output
INPUT : กำหนดขาเป็น input
INPUT_PULLUP : กำหนดขาเป็น input
มีตัวต้านทานพูลอัพในตัว
ตัวอย่าง pinMode(D0,OUTPUT);

## Slide 20: การส่งค่าออกทาง pin
digitalWrite(PIN,Logic);
PIN : ตำแหน่งขา
Logic HIGH : เปลี่ยนสถานะขาเป็นลอจิก 1
LOW : เปลี่ยนสถานะขาเป็นลอจิก 0
ตัวอย่าง digitalWrite(D0,HIGH);

## Slide 21: การหน่วงเวลา
delay(time);
time : เวลา ในหน่วยเป็นมิลลิวินาที (ms)
ตัวอย่าง delay(3000);
หยุดรอที่บรรทัดนี้ 3 วินาที

## Slide 22: ชนิดตัวแปร

## Slide 23: การส่งออกค่าแบบ analog
analogWrite(pin,Value);
pin : ตำแหน่งขา
Value : ค่าระหว่าง 0 - 1023
ตัวอย่าง analogWrite(D1,1023);
analogWrite(D1,512);
analogWrite(D1,0);

## Slide 24: PWM (Pulse Width Modulation)
การปรับความกว้างของพัลซ์ โดยการนำเอาสองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน

## Slide 25: PWM (Pulse Width Modulation)
คำสั่ง analogWrite เป็นการควบคุม duty circle
ใช้ได้กับทุกขาของ NodeMCU ที่รองรับ PWM

## Slide 26: การ debug ด้วย Serial port
Serial.begin(BAUDRATE);
เรียกครั้งเดียว ใน setup() เพื่อเริ่มการสื่อสาร
BAUDRATE : buad rate คือความเร็วของการสื่อสารที่ Seial Port ในหน่วย bit/วินาที
Serial.print(DATA);
Serial.println(DATA);
สำหรับพิมพ์ข้อความ หรือค่าตัวแปรต่างๆ ทาง serial monitor

## Slide 27: การตรวจสอบเงื่อนไข
รูปแบบ
if (เงื่อนไข) {
คำสั่ง 1 ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง;
}
else {
คำสั่ง 2 ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ;
}

## Slide 28: LAB 02-Dim : ไฟหรี่
#define LED D2
int brightness = 0;
int fadeAmount = 10;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
analogWrite(LED, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness <= 0 || brightness >= 1023) {
fadeAmount = -fadeAmount;
}
delay(30);
}

## Slide 29: LAB 03-AnalogRead : การอ่านค่าทางขา analog
int value = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
value = analogRead(A0);
Serial.print("analog value = ");
Serial.println(value);
delay(500);
}
เปิด Serial Monitor และทดลองหมุนแป้น VR บนบอร์ด สังเกตข้อความที่ปรากฏ

## Slide 30: Exercise 1.1
โจทย์ : ปรับความสว่างของ LED โดย VR

## Slide 31: LAB 04-Switch
#define SWPIN D5
#define LEDPIN LED_BUILTIN
void setup() {
pinMode(LEDPIN, OUTPUT); // Set as output
pinMode(SWPIN, INPUT); // Set as input
}
void loop(){
if (digitalRead(SWPIN) == HIGH){
digitalWrite(LEDPIN,LOW);
}
else{
digitalWrite(LEDPIN,HIGH);
}
}
ปุ่มสวิตซ์

## Slide 32: LAB 05-ToggleSwitch
#define SWPIN D5
#define LEDPIN LED_BUILTIN
int buttonState = 0;
int ledState = 0;
void setup() {
pinMode(LEDPIN,OUTPUT);
pinMode(SWPIN,INPUT);
}
void loop() {
int reading = digitalRead(SWPIN);
if(buttonState != reading){
delay(100);
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
ledState = !ledState;
}
}
digitalWrite(LEDPIN,ledState);
}

## Slide 33: LAB 06-BlinkWithoutDelay
#define INTERVAL 1000
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > INTERVAL) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
}
}

## Slide 34: การเชื่อมต่อโมดูล DHT11
D4 <-------> out (DATA)
3v3 <-------> + (VCC)
GND <-------> - (GND)

## Slide 35: การติดตั้ง Library DHT
ไปที่ เมนู Sketch
เข้าไปที่ Include Library → Manage Libraries…
ค้นหาคำว่า dht
เลือก “DHT sensor library” version 1.3.0 by Adafruit
ค้นหาคำว่า Adafruit unified sensor
เลือก “Adafruit Unified Sensor” version 1.0.2 by Adafruit

## Slide 36: การใช้งาน Library DHT
เพิ่ม Library ในโปรแกรมด้วยคำสั่ง
#include <DHT.h>
สร้างตัวแปรมารองรับ object DHT ที่ชื่อว่า dht
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN D4
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,15);

## Slide 37: การใช้งาน Library DHT
เริ่มต้นด้วยคำสั่ง
dht.begin();
ตรวจสอบสถานะการอ่านค่า
dht.read();
การคืนค่า
TRUE อ่านค่าได้
FALSE อ่านค่าไม่ได้

## Slide 38: การใช้งาน Library DHT
อ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์
dht.readHumidity();
คืนค่าเป็น %RH ของความชื้น
อ่านค่าอุณหภูมิ
dht.readTemperature();
คืนค่าเป็น ค่าอุณหภูมิ หน่วยเป็น °C
*เว้นช่วงอย่างน้อย 1 วินาทีในการอ่านค่าแต่ละครั้ง

## Slide 39: LAB 07-DHT
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN D4
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 15);
void setup(){
dht.begin();
Serial.begin(115200);
}
void loop(){
float humid = dht.readHumidity();
float temp = dht.readTemperature();
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(temp);
Serial.print(" , Humid: ");
Serial.println(humid);
delay(1000);
}

## Slide 40: LAB 08-OLED
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 OLED(OLED_RESET);
void setup(){
Serial.begin(115200);
OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
OLED.clearDisplay();
OLED.setTextColor(WHITE);
OLED.setCursor(0, 0);
OLED.setTextSize(1);
OLED.println("Hello NETPIE!");
OLED.display();
}
void loop(){}
จอ OLED

## Slide 41: Exercise 1.2
โจทย์ : แสดงอุณหภูมิและความชื้นบน OLED

## Slide 42: LAB 09-Buzzer
#define buzzerPin D8
void setup() {
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
tone(buzzerPin, 440);
delay(500);
tone(buzzerPin, 587);
delay(500);
}
ตัวอย่างเพิ่มเติม : https://gist.github.com/nicksort/4736535
buzzer

## Slide 43: LAB 10-digital light sensor
#include <Wire.h>
#include <BH1750FVI.h>
int lampvalue=0;
uint8_t ADDRESSPIN = 15; // D8, not connected
BH1750FVI::eDeviceAddress_t DEVICEADDRESS = BH1750FVI::k_DevAddress_L;
BH1750FVI::eDeviceMode_t DEVICEMODE = BH1750FVI::k_DevModeContHighRes;
// Create the Lightsensor instance
BH1750FVI LightSensor(ADDRESSPIN, DEVICEADDRESS, DEVICEMODE);
void setup()
{
pinMode(D5, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
LightSensor.begin();
}

## Slide 44: LAB 10-digital light sensor (continued)
void loop()
{
lampvalue = analogRead(A0);
analogWrite(D5, lampvalue);
uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();
Serial.printf("Light: %d lux\n", lux);
delay(500);
}

## Slide 45: Adjust LED brightness to see change in sensor reading
D1 = SCL, D2 = SDA

## Slide 46: NodeMCU กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในการใช้งาน NodeMCU ที่ต้องการใช้เป็น Station หรือ Access point เพื่อที่จะใช้งานโมดูลไวไฟบน NodeMCU จะต้องเพิ่ม ESP8266WiFi.h ไว้บนส่วนหัวของโปรแกรมทุกครั้งโดยพิมพ์คำสั่ง
#include <ESP8266WiFi.h>

## Slide 47: การตั้งค่า Wifi
การตั้งค่า ssid และ password เพื่อเชื่อมต่อ WIFI ใช้คำสั่ง
WiFi.begin(char* ssid);
WiFi.begin(char* ssid,char* pass);
เช่น
WiFi.begin("HOMEAP", "12345678");
ถ้า access point ไม่มีการตั้ง password ไว้ ก็ไม่ต้องใส่ เช่น
WiFi.begin("HOMEAP");

## Slide 48: การตรวจสอบ IP address
เราสามารถตรวจสอบ IP address โดยใช้คำสั่ง
IPAddress localIP();
การคืนค่า
IPAddress เป็นตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบอาร์เรย์ 4 ไบต์ที่
บ่งบอก IP address ของบอร์ด สามารถใช้คำสั่งนี้แสดงค่า IP ออกมาได้
Serial.println(WiFi.localIP());

## Slide 49: LAB 11-Wifi
#include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "NETPIE1"; const char* password = "netpie1234"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() {}
............
WiFi connected
IP address:
192.168.1.3

## Slide 50: การตรวจสอบสถานะ Wifi
เราสามารถตรวจสอบสถานะ WIFI โดยใช้คำสั่ง
Wl_status_t WiFi.status();
การคืนค่า
WL_IDLE_STATUS (0) = กำลังทำการเชื่อมต่อ
WL_NO_SSID_AVAIL (1) = ไม่พบ access point ที่ต่อได้
WL_SCAN_COMPLETED (2) = สแกนเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์
WL_CONNECTED (3) = เชื่อมต่อ access point เสร็จสมบูรณ์
WL_CONNECT_FAILED (4) = การเชื่อมต่อ access point ล้มเหลว
WL_CONNECTION_LOST (5)= การเชื่อมต่อจาก access point หลุด
WL_DISCONNECTED (6) = ปิดการเชื่อมต่อ

## Slide 51: LAB 12-WebClient
#include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> const char* ssid = "netpie1"; const char* password = "netpie1234"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { HTTPClient http; http.begin("http://chavee.com/test.html"); Serial.print("[HTTP] Send request\n"); int httpCode = http.GET(); if(httpCode > 0) { Serial.printf("[HTTP] Reply code: %d\n", httpCode); if(httpCode == HTTP_CODE_OK) { String payload = http.getString(); Serial.println(payload); } } else { Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n",
http.errorToString(httpCode).c_str());
} http.end(); } delay(10000);
}
/\/\,\,\ ,
/ ` \'\,
/ '/|_
/ /
/ /
/ ;
;-""-. ____ ,
/ )' `. ' ............
( o | ) ; Hello NETPIE
),'"""\ o ; : ............
;\___ `._____/ ,-:
; @ )
/ `;-'
,. `-.______________,|
,(`._|| \__\__\__)|
,`.`- \ '. |
`._ ) : )______,;\_
\ \_ _,--/ , `.
\ `--\ : / `.
\ \ ; | \
`-._____ ;| | _,'
\/' `-.----' \
/ \ \

## Slide 52: การแปลงตัวเลขเป็นข้อความ
เราสามารถสร้างข้อความ (String) จากตัวเลขด้วยคำสั่ง String
รูปแบบ
String String(val)
เช่น
String myString;
int x = 13;
myString String(x);
myString = “13”

## Slide 53: เอกสารอ้างอิง
ธีรวุฒิ จิตพรมมา, ชัยวัฒน์ ลิ้มพร-จิตรวิไล, เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) กับ NodeMCU, Innovative Experiment, 2560. (https://inex.co.th/shop/book-iot-node-mcu.html)
Arduino References, https://www.arduino.cc.

## Slide 54: เอกสารอ้างอิง
ธีรวุฒิ จิตพรมมา, ชัยวัฒน์ ลิ้มพร-จิตรวิไล, ปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things เบื้องต้น, Innovative Experiment, 2560. (https://inex.co.th/shop/iot-lab-book.html)